## Slide 1
ПМ.01 МДК 01.01 Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте
Тема: 1.7 Маршрутизация

## Slide 2: Рассматриваемые вопросы:
1.Распределение маршрутов-заданий по АТП. 2.Планирование маятниковых маршрутов с обратным порожним пробегом.

## Slide 3: Маршрутизация перевозок позволяет:
Сократить порожние пробеги
Повысить качество обслуживания
Сократить транспортные издержки предприятия

## Slide 4
Маршрутизация перевозок - это прогрессивный, высокоэффективный способ организации транспортного процесса.
Порожний пробег - это сумма холостых и нулевых пробегов. Величина порожних пробегов зависит от ряда факторов: от характера и направления грузопотоков, но главное влияние оказывает организация транспортного процесса и качество сменно-суточного планирования.

## Slide 5: 1. Распределение маршрутов-заданий по АТП
Факторы, влияющие на величину порожнего пробега:
ПРОБЕГ БЕЗ ГРУЗА
Выбор ближайшего АТП
Выбор начального пункта движения маршрута

## Slide 6: Увязка ездок
Составление рациональных маршрутов перевозок массовых грузов имеет целью достижение максимального коэффициента использования пробега автомобилей.
Увязка ездок - определение порядка следования автомобилей после разгрузки под следующую погрузку с тем, чтобы их общий пробег без груза был наименьший.

## Slide 8
При распределении маршрутов-заданий необходимо стремиться к сокращению пробега автомобилей без груза на маршруте (холостого пробега), а также к сокращению нулевых пробегов при подаче автомобилей из АТП на первый пункт погрузки и при возврате автомобилей с последнего пункта разгрузки на автотранспортное предприятие.

## Slide 11
Для маятниковых и кольцевых маршрутов в качестве критерия их эффективности можно использовать коэффициент использования пробега. Чем больше будет его значение, тем меньше будет расходоваться ресурсов на перемещение ПС без груза и, естественно, ниже будет себестоимость перевозок.

## Slide 12
При выполнении перевозок по развозочно-сборочным маршрутам какое-то количество груза находится в кузове АТС на всем пути следования, поэтому использовать в качестве критерия эффективности коэффициент использования пробега нельзя. Для того чтобы определить такой критерий, рассмотрим простой пример. Пусть из пункта отправления (ГОП1) нужно развезти груз в три пункта. Объемы завоза и расстояния между пунктами приведены на рис.

## Slide 15: 2. Планирование маятниковых маршрутов с обратным порожним пробегом

## Slide 18
На практике при планировании работы автомобилей по маятниковым маршрутам с обратным нулевым пробегом руководствуются единственным правилом: последний пункт разгрузки автомобилей должен быть как можно ближе к автохозяйству. При соблюдении этой рекомендации обеспечивается минимум пробега без груза.

## Slide 19: Практическая работа
РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ
ОДНОГО АВТОМОБИЛЯ
НА МАЯТНИКОВЫХ МАРШРУТАХ

## Slide 20: Методика расчета параметров работы автомобиля на маятниковом маршруте с обратным не гружёным пробегом

## Slide 21
1. Длина маршрута lм = lг + lх ,(км) 2. Время ездки, оборота tе(о) = (lм / Vт) + tпв ,(ч). 3. Количество перевезенного груза за ездку Qе,о = qγ ,(т). 4. Транспортная работа за ездку Ре,о = qγ·Lг ,(т·км). 5. Количество ездок Zе = [Тн/tе]. | 6. Количество перевезенного груза за день Qд = qγ· Zе, (т). 7. Пробег автомобиля за смену Lобщ = lн1 + lм ·Zе – lх + lн2 ,(км). 8. Фактическое время работы автомобиля Тн факт =Lобщ/Vт + tпв /Zе,(ч). 9. Коэффициент использования пробега за ездку βе = lг /lм. 10. Коэффициент использования пробега за день βд = (lг·Zе)/ Lобщ .

## Slide 22: Задача
Рассчитать показатели работы автомобиля на маятниковом маршруте (рис. 1) в следующем порядке:
1) исходные данные;
2) формулы необходимые для расчёта;
3) пример расчёта (определение Ze, Q, Р, Lc, Тфн);
4) ответ.
Исходные данные для расчёта представлены в табл.

## Slide 23: Исходные данные к задаче

## Slide 24: Домашнее задание
1. Изучить учебный материал с. 135-144 Ходош М.С., Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте. – М .: «Академия», 2018.
2. Ответить на контрольные вопросы.