## Slide 1: Моторные масла: классификация, состав, свойства

## Slide 2: Обозначение моторных масел по классификациям
Классификация API (American Petroleum Institute)- Американского Нефтяного Института.
S (Servise) – для карбюраторных двигателей,
С (Commersial) – для дизельных двигателей.
Классификация ССМС (Commitee of Common Market Automobile Constructors) - Комитета Производителей автомобилей Общего Рынка.
CCMC разделяет моторные масла на три категории: G (Gasoline - Бензин) - для бензиновых двигателей, D (Diesel) - для дизельных двигателей грузовиков, PD - для дизельных двигателей легковых автомобилей.
Классификация АСЕА (Association des Constructeurs Europeens de L'Automobile) – Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей
A - бензиновые двигатели;
B - дизельные двигатели легковых автомобилей, комби- и легких грузовых
автомобилей;
E - дизельные двигатели тяжелых грузовых автомобилей ;
Классификация SAE J300 (Society of Automotive Engineers) – Американской Ассоциации Автомобильных Инженеров).
SAE 20, 30, 40, 50, 60 - относятся к летним классам масел
SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W - относятся к зимним классам масел
SAE 10W-30, SAE 15W-40 и т.д. - всесезонные масла

## Slide 3: Классификация API
Для карбюраторных двигателей - классы масел по шкале S (Servise) |  |  | 
Группа масел | Рекомендуемая область применения | Годы выпуска автомо- билей | Качествен ные показатели
SA | Двигатели, работающие в легких условиях, используется только по требованию производителя. | - | -
SB | Двигатели, работающие при умеренных нагрузках, используется только по требованию производителя. | - | -
SC | Двигатели, работающие с повышенными нагрузками. | 1964- 1967 | -
SD | Среднефорсированные двигатели, работающие в тяжелых условиях. | 1968- 1971 | среднее
SE | Высокофорсированные двигатели, работающие в тяжелых условиях. | 1972- 1979 | высшее
SF | Двигатели, работающие в тяжелых условиях на неэтилированном бензине, высокофорсированные, без турбонаддува Заменяют в более старых двигателях масла SC, SD, SE. | до 1988г. | высшее для двух- тактных моторов

## Slide 4
Для карбюраторных двигателей - классы масел по шкале S (Servise) |  |  | 
Группа масел | Рекомендуемая область применения | Годы выпуска автомобилей | Качествен ные показатели
SG | Высокофорсированные двигатели с турбонаддувом. Категория качества, утвержденная в 1988 году и предназначенная для двигателей до 1993 модельного года (для неэтилированного бензина с оксигенатами). | 1989-1993 | высшее для четырехтактных моторов
SH | Высокофорсированные перспективные автомобили с высоким турбонаддувом. Категория качества, утвержденная в 1992 году и предназначенная для двигателей до 1996 модельного года. | до 1996г. | высшее для моделей 1995г.
SJ | Для всех используемых моделей. Категория качества, утвержденная 06.11.1995 года. Масла, предназначенные для всех используемых в настоящее время новейших бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях двигателей. | 1996г. | -
SL | Категория, введенная в 2001 году | 2001г. | 
SM | Самая высокая эксплуатационная категория на данный момент. Для самых современных двигателей легковых автомобилей, включая спортивные авто и внедорожники. Эксплуатация в экстремальных условиях. | 2004г. | 

## Slide 5
Для дизельных двигателей - классы масел по шкале С (Commersial) |  |  | 
Группа масел | Рекомендуемая область применения | Годы выпуска автомобилей | Качествен ные показатели
СA | Двигатели, работающие при умеренных нагрузках на малосернистом топливе | 1940-1950-е | -
СB | Среднефорсированные двигатели без наддува, работающие при повышенных нагрузках на сернистом топливе | 1949-1960 | -
СC | Высокофорсированные двигатели (в том числе с умеренным наддувом), работающие в тяжелых условиях | с 1961 г. | низкие
СD | Высокофорсированные двигатели с турбонаддувом и без, работающие в тяжелых условиях на высокосернистом топливе | с 1955 г. | среднее
CD+ | Категория создана для удовлетворения требований японских авто-производителей. Масла характеризуются повышенной устойчивостью к окислению и загущению, с повышенной защитой клапанного механизма от износа. |  | 
CD-II | Масла для двухтактных дизельных двигателей |  | 
СE | Масла предназначены для форсированных и мощных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих как при малых оборотах и больших нагрузках, так и при больших нагрузках и оборотах. Заменяют масла категорий CC и CD в более старых двигателях. | с 1987г. | высшее
CF | Ввведена в 1994 году. Предназначены для внедорожной техники, для двигателей с распределенным впрыском, включая двигатели, работаю-щие на топливе с содержанием серы более 0,5% от массы. Эффективно подавляют образование нагара на поршнях, износ и коррозию медных сплавов подшипников. Заменяют масла CD в более старых двигателях | с 1994 г. | высшее

## Slide 6
Для дизельных двигателей - классы масел по шкале С (Commersial) |  |  | 
СF-2 | Улучшенные характеристики, используется вместо CD-ll для высоконагруженных двухтактных двигателей с 1994 модельного года. | с 1994 г. | высшее для двухтактных моторов
CF-4 | Масла для высокоскоростных мощных четырехтактных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, устанавливаемых на мощных магистральных тягачах. Дополнительно к требованиям СЕ обладают меньшим расходом на угар и меньшей склонностью к образованию нагара на поршнях. Повышенные требования по токсичности отработанных газов. Заменяет масла категории СЕ в более старых двигателях. | с 1990г. | высшее для четырехтактных моторов
CG-4 | Масла для высоконагруженных, высокоскоростных, четырехтактных дизельных двигателей грузовых автомобилей магистрального типа, использующих топливо с содержанием серы менее 0,5% от массы и не магистрального типа (содержание серы может достигать 0,5% от массы). Заменяет масла категорий CD, CE, CF-4. | с 1995г. | высшее для моделей с 1995г.
CH-4 | Масла для высоконагруженных, высокоскоростных, четырехтактных дизельных двигателей грузовых автомобилей магистрального типа, выполняющих жесткие требования стандартов 1998 года по токсичности отработанных газов. Отвечают одновременно и требованиям европейских производителей автомобилей. Допускают диз. топливо с содержанием серы более 0,5% от массы. | с 1998г. | высшее для моделей с 1998г.
CI-4, CI-4 ПЛЮС 2004 | Масла для высоконагруженных, высокоскоростных, четырехтактных дизельных двигателей грузовых автомобилей магистрального типа, выполняющих жесткие требования стандартов по выхлопным газам 2004 года. Допускают диз. топливо с содержанием серы более 0,5% от массы. Для двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов и дополнительным средствами очистки выбросов. Заменяет масла категорий CН-4, CG-4, CF-4. | с 2002г. | 

## Slide 7: Классификации АСЕА
Описание классов и категорий ACEA : | 
Обозначе- ние класса | Описание
А | Класс масел для бензиновых двигателей
A1-96 | Новый стандарт для моторных масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига, благодаря чему достигается высокая степень экономии топлива, для бензиновых двигателей (без турбонаддува) легковых автомобилей и микроавтобусов. Этот класс не имеет аналогов в ранее принятой классификации CCMC. В редакции А1-98 добавлена возможность удлиненного интервала замены, следует использовать только в двигателях, где применение этих масел определено «Руководством»
A2-96 | Универсальные масла, допускаемые к применению в большинстве бензиновых не высокофорси- рованных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов при нормальных интервалах замены. Соответствуют группе API не ниже SG, а также существовавшей до 1996 года и отмененной в настоящее время классификации CCMC G-4. Это многофункциональные моторные масла SAE 10W-40, 15W-40, 20W-40, 20W-50 с ограниченными потерями на испарение. В редакции А2-96 (2) без изменений.
A3-96 | Стандартный класс универсальных масел с высочайшими эксплуатационными свойствами для современных мощных высокофорсированных бензиновых двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов (с турбонаддувом и без). Соответствуют группе API не ниже SH и класси- фикации CCMC G-5. По сравнению с двумя первыми классами, обладают улучшенными моюще-диспергирующими, противоизносными, антиокислительными и энергосберегающими свойствами. К ним относятся нетрадиционные легкоходовые полусинтетические моторные масла SAE 10W-30, 10W-40 с ограниченными потерями на сдвиг и испарение. При наличии соответствующих допусков автопроизводителей допускаются удлиненные интервалы замены. В редакции А3-98 ужесточены требования к высокотемпературной окисляемости масла.

## Slide 8: Классификация АСЕА
Описание классов и категорий ACEA : | 
Обозначение класса | Описание
В | Класс масел для дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности.
B1-96 | Топливо сберегающие масла для дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов. Это очень высокий класс не имеет аналогов в ранее существовавшей классификации CCMC. В редакции В1-98 ужесточены требования по окисляемости масел.
B2-96 | Стандартный класс универсальных моторных масел для дизельных не высокофорсированных двигателей (прежде всего без непосредственного впрыска топлива) легковых автомобилей и микроавтобусов, включая двигатели с турбонаддувом при нормальных интервалах замены масла. Уровень качества превышает требования класса API CE и устаревшего CCMC PD-2. В редакции В2-98 ужесточены требования по окисляемости масел.
B3-96 | Масла с высокой стабильностью свойств, предназначенные для применения в высокопроизводительных дизельных двигателях (прежде всего без непосредственного впрыска топлива) легковых автомобилей и легких грузовиков. Эти масла, по сравнению с двумя первыми классами, обладают улучшенными моюще-диспергирующими, противоизносными, антиокислительными и топливосберегающими свойствами. При указаниях автопроизводителей допускаются удлиненные интервалы замены. Не имеет аналога в CCMC. В редакции В3-98 ужесточены требования по окисляемости масел.
В4-98 | Новая категория, предназначенная для применения в дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей и микроавтобусов.

## Slide 9
Описание классов и категорий ACEA : | 
Обозначение класса | Описание
Е | Класс масел для мощных дизельных двигателей коммерческих автомобилей
E1-96 | Обозначает энергосберегающие масла для дизельных двигателей тяжелых грузовых автомобилей (без турбонаддува) и автопоездов, соответствующие группе API не ниже CD. Масла этого класса не имеют аналогов в CCMC. Соответствуют требованиям спецификации МВ 227.1.
E2-96 | Обозначает стандартный класс одно- и многодиапазонных моторных масел для обычных и турбонаддувных дизельных двигателей тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Уровень качества превышает требования API CD и устаревшего класса CCMC D-4. Соответствует категории качества SHPD(Super High Perfomance Diesel), требованиям МВ 228.1, MAN 271, в редакции Е2-96 (3) без изменений.
E3-96 | Обозначает масла экстра-класса с повышенными топливосберегающими свойствами. Уровень эксплуатационных свойств - не ниже SHPD (Super High Perfomance Diesel) для дизельных турбонаддувных двигателей тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Полностью заменяют масла группы API CF-4 и устаревшего класса CCMC D-5. Обеспечивают удлиненные интервалы замены масла. Соответствует требованиям МВ 228.3, MAN M3275, в редакции Е3-96 (3) без изменений.
Е4-99 | Новое совершенное масло для мощных быстроходных дизелей EURO 1, EUOR 2, EUOR 3, соответствует спецификациям МВ 228.5, MAN M3277, масло продленного интервала замены.
Е5-99 | Отвечающее не только нормам EURO 1, EUOR 2, EUOR 3, но и новейшим требованиям американских автопроизводителей.
Классификация АСЕА

## Slide 10: Таблица соответствия классификаций
Классифи кация | Масла для бензиновых двигателе легковых автомобилей, микроавтобусов, фургонов |  |  | Масла для дизелей легковых автомобилей, микроавтобусов, фургонов |  |  |  | Масла для дизелей тяжелых грузовиков, автопоездов, коммерческих автомобилей |  |  |  | 
ACEA 96 | A1-96 | A2-96 | A3-96 | B1-96 | B2-96 | B3-96 |  | E1-96 | E2-96 | E3-96 |  | 
ACEA 98-99 | A1-98 | A2-98 | A3-98 | B1-98 | B2-98 | B3-98 | B4-98 | E1-96 issue 2 | E2-96 issue 2 | E3-96 issue 2 | E4-99 | E5-99
CCMC (отменена) | - | G-4 | G-5 | - | PD-2 | - | - | D-4 | D-4+ | D5 SH PD | - | -
API | - | SH | SJ | - | - | - | - | CD | CD+ | CF-4 | CG-4 | CH-4
ILSAC | GF-1 GF-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

## Slide 11: КРИТЕРИИ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА
СС = М - F, где
СС - срок смены масла
М - максимальный пробег или период времени, рекомендованный производителем автомобиля или двигателя
F - поправка на фактор жесткости условий эксплуатации:
- пыльные дороги
- длительные низкие температуры
- поездки на короткие расстояния (городские условия)
- частая/длительная работа на холостом ходу
- редкое использование автомобиля
- буксировка прицепа
- "соленые" дороги
В своих рекомендациях надо исходить из худшего допустимого "сценария".

## Slide 12: Рекомендации по подбору масел по вязкости
Пробег автомобиля | зимой | летом | всесезонно
менее 25% полного ресурса двигателя до кап.ремонта (новый двигатель) | SAE 5W-30 |  | SAE 10W-30
25-75% полного ресурса двигателя до кап.ремонта (технически исправный двигатель при нормальном режиме эксплуатации) | SAE 5W-30 и 10W-30 | SAE 10W-40 и 15W-40 | SAE 5W-40
более 75% полного ресурса двигателя до кап.ремонта (старый двигатель) | SAE 5W-40 и 10W-40 | SAE 15W-40 и 20W-50 | SAE 5W-50